晒版机的保养

1．对环境的要求

由于制版工艺的特殊性，使得其对制版环境有相对较高的要求，制版车间要求密封良好，避免强光的直接照射。这样做一来可起到防尘的作用，二来则可避免晒版过程中曝光和漏光。若在晒版过程中空气中弥漫着大量的灰尘，较大颗粒的灰尘可能落在P S 版表面或由于胶片的静电吸附作用而黏附在胶片表面，在晒版机抽气过程中，会直接影响到P S 版与胶片的紧密结合程度，显影后就可观察到晒出的P S 版局部发虚或出现颗粒状脏点，影响原稿再现。半封闭的晒版机需要注意与车间屋顶保持一定距离，这样一方面可以方便P S 版在曝光时由于化学反应所产生的大量气体顺畅排出，另一方面可以避免屋顶对紫外线的再反射，破坏工作面的曝光均匀度。

2．湿度、温度的影响

晒版机对环境的相对湿度、温度有规范的具体要求，环境相对湿度以不超过70%，温度25℃为宜。湿度较大对P S 版与胶片的密结度产生负面影响，湿度增大后，胶版与P S 版之间产生油状衍射波纹，致使橡皮布与玻璃板之间的空气不能完全排出，曝光后显影P S 版发虚。特别在夏季湿热的天气持续时间较长，一定要注意调节室内的工作环境。另外，若室内温度较高、湿度较大将对晒版机的控制电路的稳定性能产生较大的影响。湿度的增大将减小集成电路的使用寿命及工作电路的可靠性，因而导致晒版机的故障发生率增加；温度过高，晒版机曝光灯管发光时所产生的热量若不能及时散出，会影响灯管的正常启动，同时也会削减灯管的使用寿命。

3．真空泵的保养

进口晒版机的真空泵一般都为免维护的无油干泵，需要清理的只是泵上安装的一个气体滤芯，建议3 个月定期清理一次。国产晒版机的真空泵大多为油式真空泵，真空泵吸入的水蒸气随着时间的增加而逐渐积聚，与泵中的油充分混合后形成乳油状的液体，使真空泵的吸气能力减小。建议真空泵要每周检查一次；真空油面高度应始终对准油位线；使用一年更换一次真空泵油，以保证晒版机的正常工作

4．玻璃的保养

晒版机的玻璃光洁度、平整度、透明度不同于一般的民用玻璃，上面不能有划痕、气泡。在使用过程中，在上面不能随意搁放杂物，以免划伤玻璃。擦拭玻璃要用酒清浸泡的脱脂棉或不掉毛的棉布擦拭，最大限度地延长其使用寿命。

5．橡皮布的保养

橡皮布性能的优劣直接影响晒版的质量。平时晒版时放置或拿取P S 版时，要轻拿轻放，以免P S 版的边棱划伤橡皮布密封条，影响抽气真空系统的功能。建议橡皮布的边框每周用甘油擦拭或滋润一次。此外工作中，我们经常发现晒版工为图方便，把晒版机当成工作平台在上面给版面擦拭汽油。这种做法很容易将汽油溅到橡皮布上，汽油可加速橡皮布表面橡胶颗粒的老化，极大缩短了橡皮布的使用寿命。所以我们应该在晒版机的使用过程中强调规范操作、注意保养。