胶印及胶印耗材知识汇总

在中国胶印是一种有绝对统治地位的印刷方式，由于印 刷速度快，印刷质量相对稳定，整个印刷周期短等多种优点，书刊、报纸、和相当一部分商业印刷都在采用胶印。那什么是胶印呢？胶印耗材包括些什么呢？印刷耗材网简单介绍下胶印以及胶印耗材。

胶印是平版印刷的一种，很简单的讲胶印就是借助于胶皮（橡皮布）将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式，也正是橡皮布的存在，这种印刷方式得名。橡皮布在印刷中起到了不可替代的作用 ，如：它可以很好的弥补承印物表面的不平整，使油墨充分转移，它可以减小印版上的水（水在印刷中的作用见后）向承印物上的传递等等。 以上也仅仅是一个笼统的概念，我们现在通常说的胶印可能范围更狭窄些，即有三个滚筒（印版、橡皮布、压印）的平版印刷方式，在我国的南方把这种印刷方式称为柯式印刷。

胶印分有水（润湿液）胶印与无水胶印。无水胶印和有水胶印相比，无水胶印的主要优点是：

1、产品质量高。由于网点扩大率低、层次复制效果好，特别是在暗调部分尤为明显，另外，没有水的参与，墨层密度相当稳定，没有干燥后密度降低的问题。保证了色彩的一致性，同时，套印精度高，无水条痕等。

2、提高了生产效率。由于没有润湿装置，减少了套准及色彩调整时间，减少了纸张浪费，提高了生产效率。

3、有利于环境保护。因为无需使用酒精等化学药品，所以能改善工作环境。

无水胶印的主要缺点是：一是印版成本过高，二是适用于低速小幅面印刷，三是耐印力低。正因为如此，目前印刷企业采用的胶印主要为有水胶印。

通常我们所说的胶印耗材主要还是指纸张和油墨。

纸的种类繁多，我国轻工业部根据各种纸的用途不同，分成17类（纸张11类和纸板6类）。纸张11类为：印刷用纸，书写纸，制图、绘图纸，电绝缘纸，卷烟纸，吸纸，计器用纸，感光纸，转印纸（原纸），工业技术用纸，包装纸。纸板6类为：装订纸板，制盒纸板，绝缘纸板，工业技术纸板，建筑纸板，制鞋纸板。

油墨的种类繁多，可以按各种方法分类：

1、按印刷方式分

按版式分有：凸版、平版、凹版，照像凹版、丝网版等用的油墨；

按印刷方式分有：胶印、直接印刷等用油墨。

2、按承印物质地分

按承印物质地分有：纸张、金属、塑料、布料等用的油墨。

3、按干燥形式分

按干燥机理分有：渗透干燥型、氧化聚合型、挥发干燥型、光硬化型，热硬化型，冷却固化型等油墨；

按干燥方法分有：自然干燥型、热风干燥型、红外线干燥型、紫外线干燥型，冷却干燥型等等油墨。

4、按油墨特性分

按颜色分有：黄、红、蓝、白、黑、金、银、金粉、荧光色、珠光色等；

按功能分有：磁性油墨、防伪造油墨、食用油墨、发泡油墨、芳香油墨，记录油墨等；

按耐性分有：耐光性、耐热性、耐溶剂性、耐磨擦性、耐醇性、耐药品性等油墨。

5、按油墨成份分

按原料分有：干性油型、树脂油型、有机溶剂型、水性型、石蜡型、乙二醇型等油墨；

按形态分有：胶状、液体，粉状油墨。

6、按用途分

按用途分有：新闻油墨、书籍油墨、包装油墨，建材油墨、商标用油墨等。